## Slide 1
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÌNH
Ứng dụng YOLO11-seg, ResNet18 Classifier & Động cơ Hỏi đáp VQA đa ngôn ngữ
Báo cáo Đồ án tốt nghiệp / Nghiên cứu khoa học chuyên ngành Thị giác Máy tính

## Slide 2
1. Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu Dự Án
THỰC TRẠNG & THÁCH THỨC
• Kiểm tra chất lượng (QC) thủ công bằng mắt dễ gây sai sót do sự mệt mỏi của người vận hành.
• Thiếu báo cáo định lượng về kích thước lỗi, diện tích phủ của lỗi và vị trí lỗi cụ thể trên sản phẩm.
• Tốc độ kiểm định chậm, gây tắc nghẽn dây chuyền sản xuất hàng loạt.
• Khó lưu trữ lịch sử để cải tiến quy trình QC.
MỤC TIÊU CỦA GIẢI PHÁP AI
• Tự động hóa hoàn toàn quy trình phát hiện và khoanh vùng lỗi bề mặt thời gian thực (Real-time).
• Trích xuất số liệu hình học chính xác diện tích, phân vùng lưới 9 khu vực và tính điểm nghiêm trọng.
• Xây dựng Dashboard trực quan hóa và bộ giả lập Conveyor Live cho sản xuất thực tế.
• Tích hợp công nghệ Chatbot VQA hỗ trợ cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt giúp tương tác dễ dàng với hệ thống.

## Slide 3
2. Kiến Trúc Hệ Thống Tổng Thể
💻 CLIENT (GIAO DIỆN)
- Giao diện HTML/CSS/JS thuần hiện đại
- Công cụ Upload ảnh phân tích QC trực quan
- Màn hình mô phỏng băng chuyền động Live
- Khung chat VQA trò chuyện trực tiếp với AI
⚡ FASTAPI BACKEND
- API Server xây dựng trên FastAPI siêu tốc
- Xử lý kết nối, định tuyến yêu cầu HTTP
- Lịch sử kiểm định lưu vào cơ sở dữ liệu SQLite
- Giao diện RESTful tích hợp thuận tiện
🔮 PIPELINE AI & LOGIC
- YOLO11-seg: Phát hiện và phủ mặt nạ lỗi
- ResNet18: Phân loại loại lỗi chi tiết (ROI)
- Trích xuất đặc trưng diện tích, lưới vị trí
- Hệ quyết định QC ĐẠT/CẢNH BÁO/KHÔNG ĐẠT

## Slide 4
3. Tập Dữ Liệu MVTec-AD & Tiền Xử Lý
TẬP DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN
• Sử dụng bộ dữ liệu chuẩn công nghiệp MVTec-AD.
• Mô phỏng các bề mặt sản phẩm kim loại, vỏ chai, dây cáp, gỗ...
• Phân tách rõ hai nhóm: Normal (Bình thường) và Anomaly (Có khuyết tật).
• Gán nhãn đa dạng loại lỗi: Trầy xước (Scratch), nứt (Crack), móp (Dent), thiếu linh kiện (Missing part).
TIỀN XỬ LÝ HÌNH ẢNH (PREPROCESSING)
• Thay đổi độ phân giải ảnh về kích thước chuẩn 640x640 pixel phục vụ model.
• Chuẩn hóa giá trị pixel về khoảng [0-1] để tăng tốc hội tụ.
• Làm sạch dữ liệu, loại bỏ các khung hình mờ, nhiễu kỹ thuật lớn.
• Chuyển đổi mặt nạ Segmentation Mask sang định dạng nhãn chuẩn YOLO.

## Slide 5
4. Tăng Cường Dữ Liệu (Augmentation)
🔄 XOAY & LẬT
Lật ảnh ngẫu nhiên theo chiều dọc/ngang (Horizontal & Vertical Flip) và xoay tự do. Giúp mô hình nhận diện khuyết tật không phụ thuộc vào góc quay của sản phẩm trên băng tải.
☀️ ĐỘ SÁNG
Thay đổi ngẫu nhiên độ sáng, độ tương phản (Brightness/Contrast). Giúp mô hình ổn định ngay cả khi ánh sáng nhà xưởng thay đổi đột ngột giữa ca ngày và đêm.
🔊 NHIỄU GAUSS
Thêm nhiễu Gaussian ngẫu nhiên ở các cấp độ hạt mịn khác nhau. Mô phỏng nhiễu phần cứng từ camera công nghiệp trong môi trường rung động của nhà máy.
🔎 THU PHÓNG
Cắt ngẫu nhiên và thu phóng (Random Crop & Scale). Tập trung huấn luyện mô hình nhận diện lỗi ở nhiều tỷ lệ khoảng cách camera xa gần khác nhau.

## Slide 6
5. Phát Hiện & Phân Vùng Vùng Lỗi (YOLO11-seg)
KIẾN TRÚC MÔ HÌNH HỌC SÂU 1
• Sử dụng YOLO11-seg làm mô hình học sâu chính cho tác vụ đầu chuỗi.
• Thực hiện đồng thời hai tác vụ: Phát hiện vật thể chứa lỗi và Phân vùng lỗi (Instance Segmentation).
• Đầu ra (Output) cung cấp Bounding Box (khung bao lỗi) và đường đa giác Segmentation Mask bao lỗi chi tiết.
• Trọng số tối ưu hóa được xuất ra file best.pt để tích hợp chạy thực tế.
CHỈ SỐ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ
• mAP (Mean Average Precision): Đo lường độ chính xác phát hiện trung bình.
• IoU (Intersection over Union) & Dice Score: Đo lường chất lượng và sự tương đồng của phân vùng mặt nạ lỗi so với nhãn gốc.
• Kiểm soát nghiêm ngặt tỷ lệ bỏ sót lỗi nghiêm trọng (False Negative) bắt buộc dưới 1-2%.
• Hỗ trợ chế độ chạy dự phòng yolo11n-seg.pt (Fallback) để đảm bảo hệ thống không bao giờ dừng hoạt động.

## Slide 7
6. Phân Loại Loại Lỗi Chi Tiết (ResNet18 Classifier)
MÔ HÌNH PHÂN LOẠI TUẦN TỰ
• Sử dụng mô hình ResNet18 Classifier chạy song hành tuần tự sau YOLO11-seg.
• Nhận diện chính xác tên loại lỗi (Scratch, Dent, Crack...) thay vì chỉ gom nhóm chung là 'lỗi'.
• Trích xuất vùng ảnh lỗi (ROI) từ bounding box của YOLO, mở rộng thêm 15% biên để thu thập ngữ cảnh xung quanh.
• Học sâu phân loại trên tập phân loại lỗi công nghiệp lên tới ~41 lớp lỗi.
CƠ CHẾ RÀNG BUỘC PHÂN LOẠI
• Tích hợp tệp cấu hình JSON định hình mối quan hệ giữa nhóm sản phẩm và các loại lỗi được phép tồn tại.
• Lọc kết quả dự đoán của ResNet18, loại bỏ các lỗi vô lý không thể xảy ra đối với cấu trúc vật lý sản phẩm đó.
• Cung cấp danh sách dự đoán Top-3 kèm độ tin cậy tương ứng.
• Thiết lập cơ chế Fallback Heuristic tự động chuyển sang phân loại dựa trên luật mềm nếu không thể khởi tạo mô hình.

## Slide 8
7. Trích Xuất Đặc Trưng Hình Học & Quyết Định QC
TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC
• Diện tích (Area): Tính toán diện tích vùng lỗi bằng công thức đa giác Shoelace trên tọa độ polygon của mask.
• Vị trí (Position): Chia bề mặt sản phẩm thành lưới 9 khu vực (9-zone grid), xác định lỗi nằm ở vị trí nào.
• Độ nghiêm trọng (Severity Score): Thang điểm 0-100 tính dựa trên tỉ lệ diện tích (40%) + vị trí lỗi tâm hay biên (30%) + độ tin cậy AI (30%).
LUẬT RA QUYẾT ĐỊNH QC
• ĐẠT (PASS): Sản phẩm sạch hoàn toàn hoặc các lỗi phát hiện chỉ có độ nghiêm trọng ở mức thấp (Low Severity < 25).
• CẢNH BÁO (FLAG): Phát hiện có từ 1 đến 2 lỗi ở mức độ trung bình (Medium Severity: 25-50) ➔ Chuyển qua luồng kiểm tra lại thủ công.
• KHÔNG ĐẠT (REJECT): Có nhiều hơn 2 lỗi Medium hoặc tồn tại bất kỳ lỗi nào ở mức độ cao (High / Critical Severity > 50) ➔ Hủy bỏ sản phẩm.

## Slide 9
8. Động Cơ Hỏi Đáp Ngữ Cảnh Đa Ngôn Ngữ (VQA)
CƠ CHẾ PHÂN CẤP ƯU TIÊN 3 TẦNG
• Tầng 1 (Context-aware): Trích xuất thông tin trực tiếp từ báo cáo QC (tổng lỗi, mức độ nghiêm trọng, vị trí lỗi). Ưu tiên tốc độ xử lý nhanh nhất.
• Tầng 2 (Deep Learning): Sử dụng mô hình Transformer ViLT trực tuyến để xử lý các câu hỏi trực quan tổng quát hơn ngoài phạm vi báo cáo QC.
• Tầng 3 (Keyword Fallback): Bộ so khớp từ khóa dự phòng có sẵn tiếng Việt và tiếng Anh để đưa ra phản hồi logic, mượt mà.
BẢN ĐỊA HÓA TIẾNG VIỆT ĐỘNG
• Tự động quét và phát hiện ngôn ngữ câu hỏi dựa trên các từ khóa tiếng Việt.
• Phản hồi trực quan bằng tiếng Việt cho 8 chủ đề chính: Có lỗi không, độ nghiêm trọng, vị trí, kết quả QC, số lượng lỗi, loại lỗi, khuyến cáo và báo cáo tóm tắt.
• Hỗ trợ ghi nhớ context: Sử dụng biến toàn cục ở frontend để tự động chuyển tiếp dữ liệu phân tích sang VQA chat.

## Slide 10
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
• Xây dựng thành công hệ thống tích hợp mượt mà giữa AI Vision và Dashboard quản lý.
• Tỉ lệ bỏ sót lỗi nghiêm trọng rất thấp (< 1-2%), đáp ứng yêu cầu chất lượng công nghiệp.
• Dashboard trực quan hóa cao cấp, thao tác đơn giản và hỗ trợ VQA phản hồi cực nhạy.
HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO
• Tối ưu hóa tốc độ suy luận (Inference Speed) bằng TensorRT để chạy ổn định trên thiết bị nhúng (Nvidia Jetson) ở rìa băng chuyền.
• Tích hợp kết nối trực tiếp với các thiết bị vật lý công nghiệp PLC, cánh tay robot để tự động gạt sản phẩm lỗi.
• Huấn luyện mở rộng thêm các nhóm sản phẩm và khuyết tật bề mặt mới.